## Slide 1: Ejercicio. Carreteras - Rehabilitación
3.- Se está estudiando un proyecto que consiste en la rehabilitación de una carretera de 50 km. de longitud que une dos municipios del estado.
En la situación actual en horas de no congestión (16 hrs. al día) se puede transitar a una velocidad promedio de 80 km./hr. y con proyecto se incrementaría a 90 km./hr. Por otra parte, usted sabe que durante el período de no congestión, los costos de operación son de $ 5/veh. en la situación sin proyecto y de $ 2/veh. una vez rehabilitada.
El tránsito durante el período de no congestión es de 300 veh./hr. y se espera que como consecuencia del proyecto, éste se incremente a 400 (los 100 vehículos adicionales son tránsito desviado).
Por otra parte, durante el período de congestión circulan por esta carretera 1,000 veh/hr., y se espera que este tránsito se incremente a 1,300 en la situación con proyecto (considere los 300 vehículos adicionales como tránsito desviado). Los costos de operación en que incurren son de $ 7/veh. y $ 2/veh. en las situaciones sin y con proyecto respectivamente y las velocidades de 60 km./hr. en la situación actual y 90 km./hr. cuando se encuentre rehabilitada.
En una carretera alternativa a la del proyecto, se esperan obtener beneficios indirectos de 12 millones el primer año (estos beneficios corresponden a los percibidos por los vehículos que en la situación con proyecto, siguen circulando por esta carretera alternativa).
Considere una tasa de ocupación de 1 persona/vehículo, una tasa social de descuento del 15% y el valor del tiempo como $7 /hr.-hombre.
a) Calcule apoyándose en gráficas de oferta y demanda, los efectos directos del proyecto.
b) Calcule la inversión que permitiría que el primer año fuese el momento óptimo de inicio del proyecto.

## Slide 2: Solución:

## Slide 3
CGV
12.833
S/P
C/P
D congestión
5.889
1,000 1,300
Veh./hora
a)
Congestión
CGV
9.375
S/P
C/P
D
5.889
300 400
Veh./hora
Sin congestión

## Slide 4
Beneficio directo = Beneficio tránsito normal + Tránsito desviado
(en congestión) (sin congestión)
BD = [1,300 (12.833 – 5.889) (8) (365)] + [400 (9.375 – 5.889) (16) (365)]
BD = $ 34,502,720 /año
b)
¿ Máxima inversión, 1er año?
r = 15%
Beneficio indirecto = $ 12,000,000 /año
Beneficio total = $34,502,720 + $12,000,000
BT = $ 46,502,720
TRI = BN / I, por lo tanto I = BN / TRI
I = 46,502,720 / 0.15 = $ 310,018,133