## Slide 1
EJERCICIO. Carreteras - Ampliación
1.- Se dispone de la siguiente información de un proyecto de ampliación de la carretera principal de un
estado "X", para el primer año de operación (concentrándose sólo en ese año).
Si no se hace el proyecto, circularían 70 (veh/hr.) en cada una de las 7 horas de congestión con un CGV de $30 por vehículo/viaje. Si se hiciera el proyecto, el tránsito aumentaría a 80 (veh/hr.) y el CGV bajaría a $10 por vehículo/viaje.
En las restantes horas, el tránsito es mínimo no existiendo congestión aunque no se haga el proyecto.
En una carretera alternativa, también congestionada pasan 30 (veh/hr.) si no se hace el proyecto, bajando a 20 (veh/hr.) al efectuarse el proyecto durante las mismas 7 hrs. de congestión.
El costo social de la inversión es de $27 millones y la tasa social de descuento es 12%.
Se pide :
a) Identifique en una sola gráfica las demandas y ofertas de las situaciones sin y con proyecto, en una hora de congestión en la carretera principal.
b) Identifique en una sola gráfica las demandas y ofertas de las situaciones sin y con proyecto, en una hora fuera de congestión en la carretera principal.
c) Calcule y grafique los beneficios sociales directos del proyecto.
d) Calcule y grafique los beneficios sociales indirectos provocados por el proyecto en la carretera alternativa en las horas de congestión y en las horas de no congestión.
e) Establezca si el primer año es el momento óptimo para invertir.

## Slide 2: Solución ejercicio carreteras
a)
b)
CGV
30
S/P
C/P
D congestión
10
70 80
Veh/hora
Carretera principal en una hora de congestión
CGV
S/P
C/P
D sin congestión
Veh/hora
Carretera principal en una hora sin congestión

## Slide 3
CGV
30
S/P
C/P
D congestión
10
70 80
Veh/hora
c)
Beneficio directo tránsito normal:
BTN = (70)(30-10)(7)(365) = $3´577,000/año
Beneficio directo tránsito desviado:
BTD = 10(30-10)(7)(365) = $511,000/año
30
D S/P
10
20 30
Veh/hora
d)
Carretera principal
Carretera alterna
D C/P
Beneficio indirectos tránsito normal:
BTN = (20)(30-10)(7)(365) = $1´022,000/año

## Slide 4
e)
Beneficios totales = BTN + BTD + BTI = 3´577,000 + 511,000 + 1´022,000
Beneficios totales = $5´110,000/año
Costo de oportunidad de la inversión:
I*r = $27´000,000 (0.12) = $3´240,000
Criterio de decisión => I*r por lo tanto es conveniente ejecutar el proyecto.
Si se obtiene la TRI:
TRI = BN / I = 5,110,000 / 27,000,000 = 18.93%