## Slide 1
EJERCICIO. Carreteras- Ampliación
2.- Se ha periodizado de lunes a domingo la carretera “P-1”, según se muestra en el cuadro siguiente:
Se plantea un proyecto de ampliación de la carretera “P-1” que permitiría reducir los costos de tiempo a $6 por vehículo y los costos de operación a $5 por vehículo.
En la carretera alternativa A-2 circulan 250 vehículos/hora en el período de congestión, y en la situación con proyecto se desviarán 120 veh./hora hacia la carretera “P-1”.
La tasa social de descuento es de 12% anual.
Se pide lo siguiente:
Grafique la situación sin proyecto y con proyecto en la carretera “P-1”, destacando los valores relevantes, para una hora típica de congestión y para una de no congestión.
Calcule el beneficio anual percibido por el tránsito normal de la carretera “P-1”.
Calcule el beneficio anual percibido por el tránsito desviado desde A-2 hacia P-1.
Grafique la situación sin proyecto y con proyecto en la carretera “A-2”, destacando los valores relevantes, para una hora típica de congestión.
Calcule el beneficio o costo anual, provocado por el proyecto en la carretera “A-2”.
Determine el monto máximo de inversión que permitiría que el primer año fuese el momento óptimo de inicio del proyecto.

## Slide 2: Solución:
a)
CGV
14
S/P
C/P
D congestión
D sin congestión
11
5
20 600 720
Veh./hora
Beneficio tránsito normal = 600 veh/hr x (14 - 11 $/veh) x (8 hr/día) x (365 día/año)
= $ 5,256,000 / año
b)
c)
Beneficio tránsito desviado = 120 veh/hr x (14 - 11 $/veh) x (8 hr/día) x (365 día/año)
= $ 1,051,200 / año

## Slide 3
d)
CGV
14
D S/P
11
5
130 250
Veh./hora
Beneficio indirecto = 130 veh/hr x (14 - 11 $/veh) x (8 hr/día) x (365 día/año)
tránsito normal = $ 1,138,800 / año
e)
f)
¿Monto máximo de inversión, 1er. Año?
Beneficio neto total = 5,256,000 + 1,051,200 + 1,138,800
BNT = $ 7,446,000 / año
TRI = BN / I, por lo tanto: I = BN / TRI = 7,446,000 / 0.12 = $ 62,050,000
D C/P